## Slide 1: Výroba piva
Výroba piva
Mgr. Ivana Blažíčková
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446

## Slide 2: Anotace
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Předmět: Chemie
Ročník: 9.
Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás
Vytvořeno: březen 2011
Žáci se seznamují s principem a fázemi výroby piva

## Slide 3: Princip výroby piva
Štěpení polysacharidů z obilných zrn na jednoduché cukry, které jsou zkvasitelné
Zkvašení jednoduchých cukrů pomocí mikroorganismů – kvasinek
Kvašením vzniká ethanol a oxid uhličitý
Ivana Blažíčková

## Slide 4: Hlavní suroviny
Ivana Blažíčková
Ivana Blažíčková
Ivana Blažíčková

## Slide 5: Voda – neustále laboratorně kontrolována
Ivana Blažíčková

## Slide 6: Slad – nejčastěji z ječmene
Vyrobený naklíčením obilných zrn a usušením
Ve sladovně
Ivana Blažíčková
Wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barley_07.jpg?uselang=cs (accessed March 09, 2011).

## Slide 7: Chmel
Konzervace piva
Hořká chuť
Wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humulus_lupulus.jpg?uselang=cs (accessed March 09, 2011).

## Slide 8: Koření – není nutné
Koriandr
Zázvor
Např. belgická piva
Wikimedia.org. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Gingembre.jpg (accessed March 09, 2011).
Wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sa-cilantro_seeds.jpg?uselang=cs (accessed March 09, 2011).

## Slide 9: Sladování
Přeměna ječmene na slad
Máčení – 3 dny
Klíčení – aktivace enzymů
Sušení
Několik druhů sladů
– plzeňský, bavorský, …
Ivana Blažíčková
Ivana Blažíčková

## Slide 10: Vlastní výroba piva
Kolibahotel.cz. http://www.kolibahotel.cz/download/hi-vyroba-piva.jpg (accessed March 09, 2011).

## Slide 11: 1. Mletí sladu
Probíhá na tzv. šrotovníku těsně před vařením piva
Ivana Blažíčková

## Slide 12: 2. Vystírání
Míchání sladu s vodou
Vystírací káď
Probíhá při teplotě 52 °C
Ivana Blažíčková

## Slide 13: 3. Rmutování
Enzymy ve sladu štěpí složité polysacharidy na jednoduché cukry – maltózu a glukózu
Při 63 °C a 72 °C
Ivana Blažíčková

## Slide 14: 4. Scezování
Oddělení kapalného podílu – sladiny od pevného podílu – sladového mláta
63 °C a 72 °C
Vystírací káď
Mláto –
krmivo pro dobytek
Ivana Blažíčková

## Slide 15: 5. Vaření piva - mladiny
Povaření sladiny s chmelem – 120 min
Mladinová pánev
Do roztoku přecházejí hořké látky z chmele
Mladina
Ivana Blažíčková

## Slide 16: 6. Chlazení
Mladina se chladí v jednostupňovém deskovém chladiči na zákvasnou teplotu 8 °C
Ivana Blažíčková

## Slide 17: 7. Kvašení
Spilka - otevřené kvasné kádě
Do mladiny se přidají čisté pivovarské kvasnice
Kvašením přeměňují cukry na alkohol a oxid uhličitý
Hlavní kvašení trvá 7 dní, u speciálů 7 – 14 dní
Ke konci se kvasnice usadí ke dnu a mohou se po vyprání čistou vodou použít na další várku

## Slide 18: 7. Kvašení - spilka
Ivana Blažíčková

## Slide 19: 8. Ležácký sklep
Zachlazení, odčerpání sedlých kvasnic, sudování do ležáckého sklepa
Uzavřené tanky
Teplota do 2 °C
Dozrávání piva
Sycení přirozeně vznikajícím oxidem uhličitým
Výčepní piva leží přibližně 20 dnů, ležáky a speciální piva až 60 dnů

## Slide 20: 8. Ležácký sklep
Ivana Blažíčková
Ivana Blažíčková

## Slide 21: 9. Filtrace
Hotové pivo se čerpá na filtr
Filtrací se z piva odstraní zbylé kvasinky a chladové zákaly, získá jiskru
Ivana Blažíčková

## Slide 22: 10. Přetlačné tanky
Uchování filtrovaného piva do doby než dojde k jeho stáčení
Ivana Blažíčková

## Slide 23: 11. Stáčení
Pivo se stáčí do sudů, lahví nebo plechovek
Wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantillon_beer_bottling.png?uselang=cs (accessed March 09, 2011).

## Slide 24: 12. Expedice
Pivo se expeduje k odběratelům do České republiky a do zahraničí
Wikimedia.org. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakal%C3%A1%C5%99_(pivo)_(3806683149).jpg?uselang=cs (accessed March 09, 2011).

## Slide 25: Zdroje textů:
Wikipedia. http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba_piva (accessed Feb 13, 2011).
Vlastní texty